## Slide 1: 计算机体系结构实验
7. I/O接口设计
xgsun@fudan.edu.cn 2018-02

## Slide 2: 接口技术
输入/输出（I/O）：计算机与外界的信息交换。
计算机与外界的信息交换是通过I/O设备进行。
一种I/O设备与计算机就需要一个连接电路： I/O接口
  设备识别：处理器如何寻址外部设备
  设备通信：处理器如何与外设连接，进行 状态、控制信号、数据 交换。
接口控制方式：
  查询方式：处理器在传送数据之前查询是否允许传送数据.
  中断方式
  DMA方式
接口中有3类寄存器：
状态端口、控制端口、数据端口
通信的桥梁
Notes: DMA (Direct Memory Access，直接内存存取)

## Slide 3: I/O接口结构
标准I/O结构：接口为专有设备，不同于普通存储器。
存储器映像I/O接口结构： 将接口的地址空间映像到存储器的部分地址空间中， 因此处理器不需要提供专门的接口控制总线， 可以采用与访问存储器一样的方式访问I/O接口。
I/O接口空间
存储器空间
存储器空间
I/O接口空间
0x000
0x3FF
0x00000
0x3FFFF
0x40000
0x403FF
0x40400
0xFFFFF
嵌入式处理器基本都采用这种结构

## Slide 4: 存储器映像I/O寻址方式
特点：
  I/O接口与存储器共用同一个地址空间；
  每一个I/O设备占用存储器空间的一个地址；
  CPU利用lw、sw等指令对I/O设备的管理；
  CPU利用存储器读写信号对I/O设备进行读写控制。
CPU内的寄存器
CPU外的存储器
CPU内的寄存器
CPU外的内部存储器
CPU外的I/O接口空间

## Slide 5: 增加I/O接口的MIPS单周期处理器
控制器

## Slide 6: 存储器映像I/O寻址具体方案
控制器
高位地址参与译码的方法 产生存储器读写信号和I/O接口读写信号
0x0000_0000
I/O接口空间
0x0000_8000
0x0000_FFFF
存储器空间
存储器空间
Switch端口
LED端口
状态端口
0x8000
0x8004
0x8008
Notes: mread = memread & (a[15] !=1)
mwrite = memwrite & (a[15] !=1)
pread = memread & (a[15] ==1)
pwrite = memwrite & (a[15] ==1)

## Slide 7: CPU查询方式I/O输入输出
状态端口：如，1—准备好 status[1]表示switch开关；
status[0]表示LEDs。
数据端口： 一个输入数据端口、 一个输出数据端口。
增加两个I/O设备：8位开关输入、8位LED输出
按下BTNL：开关位置已经拨好，可以输入新数据；
按下BTNR： LEDs已经准备好，可以输出新数据。
【注】实际上，这种设备是不需要查询状态就可以直接输入输出。
Notes: main:
chkSwitch:
lw $s1, 0x8008($0)
andi $s2, $s1, 0x2
beq $s2, $0, chkSwitch
lw $s3, 0x8000($0)
chkLED:
lw $s1, 0x8008($0)
andi $s2, $s1, 0x1
beq $s2, $0, chkLED
sw $s3, 0x8004($0)
j chkSwitch

## Slide 8: I/O接口
与CPU之间的连线
与外设之间的连线

## Slide 9: 参考资料
数字设计和计算机体系结构 Digital Design and Computer Architecture 2nd
David Money Harris，陈俊颖 译
机械工业出版社，2016，第8章
计算机组成原理与接口技术: 基于MIPS架构
实验教程
左冬红，清华大学出版社，2014，第7章
计算机组成原理与接口技术: 基于MIPS架构左冬红，清华大学出版社，2014，第6章