## Slide 1: 基础物理实验
绪论（二）
复旦大学物理教学实验中心
http://Phylab.fudan.edu.cn

## Slide 2: 绪论（二）
为什么要进行数据处理
有效数字
不确定度的评定
作图
最小二乘法

## Slide 3
为什么要进行数据处理？
数据处理的目的：从大量的、可能是杂乱无章的、难以理解的实验数据中抽取并归纳、推导出所得实验结果的定量、规范的表达。
物理实验的目的：探寻和验证物理规律。
大多物理规律是用物理量之间的定量关系来表述的。
实验得到的数据只有经过认真地、正确地、有效地处理才能得出公认的、合理的结论。

## Slide 4: 有效数字很重要！
测量一个物体的厚度
2cm
2.0cm
2.00cm
2.000cm
这些表达式不一样

## Slide 5
有效数字----从第一个不为0的数开始算起的所有数字。
如, 0.35 (2个); 3.54 (3个); 0.003540 (4个); 3.5400 (5个)。
加减法：与不确定度最大项的末位有效数字对齐
57.31＋0.0156－2.24342（=55.08218）=55.08
乘除法：与最少个数的有效数字相同
57.31×0.0156÷2.24342（=0.398514767）=0.399
运算规则
有效数字

## Slide 6
“4舍6入5成双”
“4”代表小于5
“6”代表大于5
有效数字修约规则
小于5舍、大于5入
刚好是5时，若前一位为奇数则入，为偶数则舍。

## Slide 7
A famous instance: a new index the Vancouver Stock Exchange in 1982.
Initially -- 1000.000; after 22 mo. ~ 520
(but stock prices had generally increased)
Problem? rounded down 1000s times daily
rounding errors accumulated.
Recalculating -- with better rounding
 1098.892
Nicholas J. Higham (2002). Accuracy and stability of numerical algorithms. p. 54. ISBN 978-0-89871-521-7, 转引自 Wikipedia: Rounding
Rounding method 修约规则很重要
-- very significant effect on the result.

## Slide 8: 为什么使用修约规则？
8
选取修约规则的原则 – 对大量数据进行修约后，误差能达到相互抵消，而不导致互相迭加而积累；
修约规则“4舍6入5成双”合理假设最后第二位奇偶几率各半。这样舍去或增加最后第二位的0.5的几率一样。

## Slide 9: 一个修约的例子
如：计算值x1为3.54835; x2为3.65325
不确定度 | x1取值 | x2取值
0.0003 | 3.5484 | 3.6532
0.002 | 3.548 | 3.653
0.04 | 3.55 | 3.65
0.3 | 3.5 | 3.7
4舍6入5成双

## Slide 10: 不确定度的评定
不确定度评定的意义 --- 过大？过小？
不确定度的分类 --- A类不确定度、B1和B2类不确定度
不确定度的合成 --- 单次测量、多次测量
不确定度的传递 --- 加减、乘除、乘方
不确定度本身一般只取一位有效数字 ---当修约前首位数字是1时，不确定度应保留两位有效数字；运算过程中，一般要取两位或者更多。
测量值的末位有效数字应与不确定度的有效数字对齐 --- 即：测量值的末位有效数字是不确定的。

## Slide 11: 不确定度的分类
A类不确定度(多次测量)
B 类不确定度
B1 类不确定度 d为仪器的分度值
（单次测量）
B2 类不确定度
（仪器不确定度）
uB1=d/10（最好）
uB1=d/5 （中等）
uB1=d/2 （较差）
a为仪器的不确定度限值
C称为“置信因子”，在基础物理实验课程中大多取
uB1=d （特殊情况，比如数字显示）
11

## Slide 12
以打靶为例
真值
uA大
uB2大
下载于百度文库：不确定度.ppt

## Slide 13: 不确定度的合成
单次测量：
多次测量：
在长度测量中，长度值是两个位置读数x1和x2之差，
其不确定度合成公式为：

## Slide 14: 不确定度的传递
一般传递公式，当各直接测量的量相互独立无关时：
加减：
乘方：
几个常用的传递公式
乘除：

## Slide 15
1、测量结果不确定度的一般表示法：
如：长度为（1.05±0.02）cm。
2、不确定度的百分比表示法：
如，长度为1.05cm，相对不确定度2% 。
3、测量结果的有效数字表示法(1.05cm)
15
不是“测量结果的百分比表示法”
而是“不确定度”的“百分比表示法”
不确定度的表达
Notes: 15

## Slide 16: 例：测量一个圆柱体的密度
分析待测量
间接测量量 转化为3个直接测量量M、D、h

## Slide 17
质量的测量：选用最小指示值为0.01g、不确定度限值为0.02g的电子天平，
测得：M=80.36g
高度的测量：选用最小分度值为0.1cm、不确定度限值为0.01cm的钢尺，估读1/5分度，
测得左端读数：H1＝4.00cm
测得右端读数：H2＝19.32cm
例：测量一个圆柱体的密度

## Slide 18
直径的测量：选用最小分度值为0.002cm、不确定度限值为0.002cm的游标卡尺，
测得数据如下：
例：测量一个圆柱体的密度

## Slide 19
数据处理：
质量的测量：选用最小指示值为0.01g、不确定度限值为0.02g的电子天平，测得：M=80.36g
多保留一位有效数字
例：测量一个圆柱体的密度

## Slide 20: 例：测量一个圆柱体的密度
数据处理：
高度的测量：选用最小分度值为0.1cm、不确定度限值为0.01cm的钢尺，估读1/5分度，测得左端读数：H1＝4.00cm，测得右端读数：H2＝19.32cm；
多保留一位有效数字

## Slide 21: 例：测量一个圆柱体的密度
数据处理：
直径的测量：选用分度值为0.002cm、不确定度限值为0.002cm的游 标卡尺，测得数据如下：
计算过程中
多保留一位有效数字

## Slide 22
数据处理：
例：测量一个圆柱体的密度

## Slide 23: 作图
为什么要作图？
作图规则？
如何读图？
作图纸请到教育超市或者相辉堂内的仓库自行购
买，本课程用量不会超过10张。

## Slide 24: 为什么要作图
清晰地看到定性关系
方便地比较不同特性
合理地从图上得到有用的信息
螺线管中心轴线上
的磁场分布
电阻随温度的变化关系

## Slide 25: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。

## Slide 26: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
 / ℃
R/

## Slide 27: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。
4.画数据点（不标数据值，要用端正的“+”或者“⊙”符号来表示，不同组数据要用不同的符号）。

## Slide 28: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B

## Slide 29: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。
4.画数据点（不标数据值，要用端正的“+”或者“⊙”符号来表示）。
5.画直线或曲线，标明特殊点(特殊点所用符号应有别于数据点的符号）及坐标值（计算斜率用的点，曲线的峰、谷等）。

## Slide 30: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.0, 38.5）
（26.0, 31.8）

## Slide 31: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。
4.画数据点（不标数据值，要用端正的“+”或者“⊙”符号来表示）。
5.画直线或曲线，标明特殊点(特殊点所用符号应有别于数据点的符号）及坐标值（计算斜率用的点，曲线的峰、谷等）。
6.写出实验名称、图名、实验者、实验日期。

## Slide 32: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.0, 38.5）
（26.0, 31.8）
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********

## Slide 33: 如何读图
读某个数据点时－有效数字
读单一坐标值时－有效数字、单位
通过作直线求斜率时
取点、标出坐标值、计算斜率（单位）
取点三个规则： 不能取原始数据点；
尽量远但不超数据范围；
取与X轴刻度线的交点。
33

## Slide 34: 例：如何读图
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********
31.8
Notes: 比如说我想知道26度时样品A的电阻值，

## Slide 35: 例：如何读图
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.0, 38.5）
（26.0, 31.8）
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********
Notes: 从图上求斜率

## Slide 36: 例：如何读图
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.0, 38.5）
（26.0, 31.8）
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********
Notes: 数据处理不可以写在图纸上

## Slide 37: 例：关于作图
在伏安法测电阻的实验中，同学根据测得的数据如下：
这幅图中存在什么问题呢？

## Slide 38
实验名称：伏安法测电阻
图 名：内接与外接时的伏安曲线
实 验 者：********
实验日期：********
内接法： +
外接法： 
如何找到一条最佳的拟合直线？

## Slide 39: 最小二乘法
最小二乘法认为：假设各xi的值是准确的，所有的不确定度都只联系着yi，若最佳拟合的直线为： ，则所测各 值与拟合直线上相应的各估计值 之间的偏差的平方和最小，即，直线方程中：

## Slide 40
解方程得：
相关系数：
如果y和x的相关性好，可以粗略考虑b的有效位数的最后一位与y的有效数字最后一位对齐，k的有效数字与yn-y1和xn-x1中有效位数较少的相同。
最小二乘法

## Slide 41: 最小二乘法应用举例
巳知某铜棒的电阻与温度关系为： 。实验测得7组数据（见表1）如下：试用最小二乘法求出参量R0以及k 。
表 1：在不温度下，铜棒的电阻值
 / ℃ | 19.10 | 25.10 | 30.10 | 36.00 | 40.00 | 45.10 | 50.10
R /  | 76.30 | 77.80 | 79.75 | 80.80 | 82.35 | 83.90 | 85.10
分析：此例中只有两个待定的参量R0和k，为得到它们的最佳系数，所需要的数据有n、 、 、 、 和 六个累加数，为此在没有常用的科学型计算器时，通过列表计算的方式来进行，这对提高计算速度将会有极大的帮助(参见表2)，并使工作有条理与不易出错。

## Slide 42
表2：用最小二乘法拟合数据
最小二乘法应用举例
i | q /℃ | Rq/W | q´q | Rq ´Rq | q ´Rq
1 | 19.10 | 76.30 | 364.81 | 5821.69 | 1457.33
2 | 25.10 | 77.80 | 630.01 | 6052.84 | 1952.78
3 | 30.10 | 79.75 | 906.01 | 6360.06 | 2400.48
4 | 36.00 | 80.80 | 1296.00 | 6528.64 | 2908.80
5 | 40.00 | 82.35 | 1600.00 | 6781.52 | 3294.00
6 | 45.10 | 83.90 | 2034.01 | 7039.21 | 3783.89
7 | 50.10 | 85.10 | 2510.01 | 7242.01 | 4263.51
n= |  |  |  |  | 
7 | 245.50 | 566.00 | 9340.85 | 45825.98 | 20060.79

## Slide 43
说明：电阻Rt与温度t的线性关系良好，所以取R0的有效数字与R对齐，即：R0＝70.76；又因为t7－t1 = 31.00℃，R7－R1 = 8.80，取k有效数字为以上两个差值中较少的位数3位，则k = 0.288/C。
由此可以得到电阻与温度的相关关系为：
最小二乘法应用举例

## Slide 44
R = R0+at |  |  |  | 
Parameter | Value | Error |  | 
α | 70.8 | 0.3 |  | 
R0 | 0.288 | 0.009 |  | 
R | SD | N | P | 
0.998 | 0.3 | 7 | <0.0001 | 
用Origin来拟合数据
实验名称：*****
图 名：铜棒电阻随温度的变化曲线
实验者：***
实验日期：****
Notes: 此处插入的拟合结果是没有考虑有效数字的情况。

## Slide 45
用Origin来拟合数据
拟合结果：
得出电阻值随温度变化的关系式：
正确的表达式：
或
Notes: 此处要强调拟合结果的有效数字。

## Slide 46
用Origin来拟合数据步骤
1. 列出数据表
2. 画出散点图
3. 拟合数据
4. 得到拟合直线
5.根据作图要求，把图适当修改
实验名称：*****
图 名：铜棒电阻随温度的变化曲线
实验者：***
实验日期：****

## Slide 47
R = R0+at |  |  |  | 
Parameter | Value | Error |  | 
α | 70.8 | 0.3 |  | 
R0 | 0.288 | 0.009 |  | 
R | SD | N | P | 
0.998 | 0.3 | 7 | <0.0001 | 
用Origin来拟合数据
实验名称：*****
图 名：铜棒电阻随温度的变化曲线
实验者：***
实验日期：****
列出数据表
画出散点图
拟合数据
得到拟合曲线
根据作图要求
修改图

## Slide 48: 第三周实验安排（光华楼西辅楼8楼）
组号 | 实验室 | 实验名称
第1组 | 804 | 液氮比汽化热的测量
 |  | 碰撞打靶、转动惯量
第2组 | 801 | 示波器的使用
第3组 | 802 | LCR串联谐振电路
 |  | 直流电桥、亥姆霍兹线圈
第4组 | 805B | 量子论实验
 |  | X光实验
第5组 | 805A | 透镜焦距的测量
 |  | 牛顿环、光的衍射
第6组 | 803 | 计算机实测物理实验
请同学们在网上提前选择实验，并写好预习报告！
48

## Slide 49
数据处理作业（共7题，课程网页有作业电子版供下载）
1.《基础物理实验》第19-20页的练习题1-6；
2. 第7题：
用伏安法测得某电阻的实验数据如下表，用Excel或者Origin等软件拟合数据得到伏安特性的线性方程、相关系数r以及电阻值的大小：
注意：Excel一般只显示相关系数的平方值“R2”；
Origin中“R-Square（COD）”就是Excel中的“R2” ；
拟合结果请注意有效位数的修约；
请注明所用软件名称以及所选拟合选项。
数据处理作业要求在下周上课前完成，写在A4大小的纸张上即可,第三周带至实验室交给所在实验室教师或者助教！
I/mA | 2.00 | 4.01 | 6.22 | 8.20 | 9.75 | 12.00 | 13.99 | 15.92 | 18.00 | 20.01
U/V | 0.74 | 1.52 | 2.33 | 3.08 | 3.66 | 4.49 | 5.24 | 5.98 | 6.76 | 7.50

## Slide 50: 在网上提前选择实验并写预习报告 完成数据处理作业！
http://phylab.fudan.edu.cn
物理实验课程 – 基础物理实验
根据选课及分组名单中分组表确认自己所在组别
严格按照分组表登陆对应的“· · · · · ·实验室选实验登记表”选择实验填写姓名
选择实验前请仔细阅读登记表前的选实验要求
完成预习报告和数据处理作业并带至实验室

## Slide 51
没有预习报告不可以做实验。
迟到扣0.5分，迟到30分钟以上则不允许做实验，该次实验成绩为0分。
进入实验室后，预习报告须经指导老师检查并签名。
不许带着别人的实验报告在实验室做实验，一经发现，该实验作0分处理。
记录数据不可以用铅笔，修改数据须有指导老师签名。实验完毕后，数据需交指导老师审查并签名。
注意事项！

## Slide 52
注意事项！
按要求独立书写实验报告，不得抄袭别人的报告，引用需注明出处。
交取实验报告的时间：
完成实验后48小时内将报告交至指定信箱，下次实验时取报告。

## Slide 53
谢谢！
53