## Slide 1: 第1章 二进制 From Zero to One -2
xgsun@fudan.edu.cn
数字逻辑 与 部件设计 Digital Logic & Component Design
课件下载：http://elearning.fudan.edu.cn

## Slide 2: Contents
计算机中如何表示数字的符号？
1.1 课程计划
1.2 控制复杂性的艺术
1.3 数字抽象
1.4 数制
1.5 逻辑门
1.6 数字抽象
1.7 CMOS晶体管*
1.8 功耗*
1.9 总结和展望

## Slide 3: 计算机中的数字
(35)10 = (110101)2
真值
(35.25)10= (110101.01)2
整数：
小数：
(+35.25)10=
(-35.25)10=
(+110101.01) 2
( -110101.01)2
机器数
带符号:
(1110101.01)2
(0110101.01)2
这样表示好吗？
例，用8bits表示二进制+9、-9。
原码
+9
(00001001)2
反码
补码
(10001001)2
-9
(11110110)2
(11110111)2
原码
反码
补码
符
号
位
不
取
反
正数的原码 = 反码 = 补码

## Slide 4: 带符号位数的补码
例，用8bits表示二进制+9、-9。
原码
+9
(00001001)2
反码
补码
(10001001)2
-9
(11110110)2
(11110111)2
原码
反码
补码
符
号
位
不
取
反
正数的反码、补码都 = 原码
由+9的二进制逐位取反+1（包括符号位）
先将+9变为-9（先变符号位） 再将除符号位以外的位逐位取反+1
两种方法：

## Slide 5: 为什么带符号数的加法不行
例，用4位[－7～7]10表示有符号二进制数，计算：
2+3=5
0010
0011
0101
+
2
3
5
5+6=11
0101
0110
1011
+
5
6
11
-3
?
不能溢出！
0000 0101
0000 0110
0000 1011
+
5
6
11
5+6=11

## Slide 6: 带符号数的减法
7-3=4
0111
0011
0100
-
7
3
4
3-6=-3
0011
0110
1101
-
3
6
-3
-5
？
在计算机中，
数是以补码形式表示的。
将减法转换为加法！
(0011)补
(1010)补
(1101)补
( 3)补
(-6)补
(-3)补
+
(3)补+(-6)补=(-3)补
(0111)补
(1101)补
(10100)补
( 7)补
(-3)补
( 4)补
+
(7)补+(-3)补=(4)补
符号位参加运算吗？

## Slide 7: 带符号数的减法
(0011)补
(1010)补
(1101)补
( 3)补
(-6)补
(-3)补
+
(3)补+(-6)补=(-3)补
(0111)补
(1101)补
(10100)补
( 7)补
(-3)补
( 4)补
+
(7)补+(-3)补=(4)补
符号位同样参加：加法运算！符号位的进位要抛弃。
(1101)补
(1010)补
(10111)补
(-3)补
(-6)补
(-9)补
+
(-3)补+(-6)补=(-9)补
+7?
溢出！
(-3)补+(-6)补=(-9)补
(+3)原
(-3)反
(-3)补
0000 0011
1111 1100
1111 1101
(1111 1101)补
(1111 1010)补
(11111 0111)补
(-3)补
(-6)补
(-9)补
+
但，不能溢出！！

## Slide 8: 带符号位的加、减运算
原码“符号-数值”不能用于计算机运算，分开处理麻烦。
在计算机内部采用补码的形式。
符号位与数值位一同参加运算， 符号位进位要丢弃。但不能溢出 结果符号由运算确定。
减法运算转换为补码加法运算。【简化】
对于整数，是模2n+1运算； 对于小数，是模2运算。

## Slide 9: 练习1
已知： 用补码运算求：
+
验算

## Slide 10: 练习2
已知： 用补码运算求：
+
验 算
有符号数减法：
大数-小数
取大数符号
Notes: 注意：有符号数减法需要判断哪个大，用大的减去小的，取大的符号。
这点与上节ppt P37的无符号数减法一致。

## Slide 11: 练习3
已知： 用补码运算求：
+
验 算

## Slide 12: Signed Binary Numbers
0000
Notes: 因为整数的原码、反码、补码都相同，因此正零都一样。
但负零的原码(1000)，反码(1111)不一样，但负零的补码还是0000，与正零的原码一样。

## Slide 13: 练习4
= 18

## Slide 14: 练习 5
5
=5
验算

## Slide 15: 练习 6

## Slide 16: 练习 7
+
验算

## Slide 17: Contents
Binary Codes 二进制编码
如何用二进制表示十进制数(0123456789)？

## Slide 18: 方案1
十进制数 | 二进制数
0 | 00000 00001
1 | 00000 00010
2 | 00000 00100
3 | 00000 01000
4 | 00000 10000
5 | 00001 00000
6 | 00010 00000
7 | 00100 00000
8 | 01000 00000
9 | 10000 00000

## Slide 19: 方案2：Binary Coded Decimal
十进制数 | BCD码
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
一般用BCD码（8421码）来提供
计算机的输入和输出数据。
BCD Numbers are decimal numbers,
not binary numbers.

## Slide 20: BCD Addition Examples
Multi-Digit BCD Addition
如果二进制的和 ≧ 1010，就需要再加上0110.
Add 6:

## Slide 21: BCD Arithmetic
十进制的反码、补码见下页
Notes: 160补码=1000-160=840

## Slide 22: 十进制的反码、补码
补码
例，，
反码
例，，
1

## Slide 23: 其他形式的十进制码
十进制数 | 8421码 | 2421码
0 | 0000 | 0000
1 | 0001 | 0001
2 | 0010 | 0010
3 | 0011 | 0011
4 | 0100 | 0100
5 | 0101 | 1011
6 | 0110 | 1100
7 | 0111 | 1101
8 | 1000 | 1110
9 | 1001 | 1111
余3码
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
8 4 -2 -1 码
0 0 0 0
0 1 1 1
0 1 1 0
0 1 0 1
0 1 0 0
1 0 1 1
1 0 1 0
1 0 0 1
1 0 0 0
1 1 1 1
BCD码
有权码
自
补
码
正负权值
十进制也可以取反了，如2与7

## Slide 24: 余三码是偏权码
偏权码代表的数值可按有权码计算，然后减去一个固定的偏离值得到，偏权码也因此得名。
余三码是在8421码的基础上，将每个代码都加上0011而形成。
执行十位数相加时可以产生正确的进位信号， 而且给减法运算带来了方便。
进行加法运算的规则：
  当两个余三码数相加不产生进位时，从结果中减去0011；
  产生进位时，一方面将进位信号送给高位余三码， 另一方面本位还要执行加上0011的修正操作。

## Slide 25: Gray Code 格雷码
十进制数 | BCD码 | 2421码 | 余3码 | 8 4 -2 -1码 | 格雷码
0 | 0000 | 0000 | 0011 | 0 0 0 0 | 0000
1 | 0001 | 0001 | 0100 | 0 1 1 1 | 0001
2 | 0010 | 0010 | 0101 | 0 1 1 0 | 0011
3 | 0011 | 0011 | 0110 | 0 1 0 1 | 0010
4 | 0100 | 0100 | 0111 | 0 1 0 0 | 0110
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1 0 1 1 | 0111
6 | 0110 | 1100 | 1001 | 1 0 1 0 | 0101
7 | 0111 | 1101 | 1010 | 1 0 0 1 | 0100
8 | 1000 | 1110 | 1011 | 1 0 0 0 | 1100
9 | 1001 | 1111 | 1100 | 1 1 1 1 | 1101
10 |  |  |  |  | 1111
11 |  |  |  |  | 1110
12 |  |  |  |  | 1010
13 |  |  |  |  | 1011
14 |  |  |  |  | 1001
15 |  |  |  |  | 1000
防错码
Gray Code：相邻两数只有一位发生变化。
属于可靠性编码，一种错误最小化的编码方式。
是一种变权码，每一位码没有固定的大小， 很难直接进行比较大小和算术运算。
贝尔实验室的Frank Gray在1940年代提出，1953年申请专利公开。
Notes: 循环码又称格雷码（ Grey Code ）。

## Slide 26: Gray Code 格雷码
十进制数 | BCD码 | 2421码 | 余3码 | 8 4 -2 -1码 | 格雷码
0 | 0000 | 0000 | 0011 | 0 0 0 0 | 0000
1 | 0001 | 0001 | 0100 | 0 1 1 1 | 0001
2 | 0010 | 0010 | 0101 | 0 1 1 0 | 0011
3 | 0011 | 0011 | 0110 | 0 1 0 1 | 0010
4 | 0100 | 0100 | 0111 | 0 1 0 0 | 0110
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1 0 1 1 | 0111
6 | 0110 | 1100 | 1001 | 1 0 1 0 | 0101
7 | 0111 | 1101 | 1010 | 1 0 0 1 | 0100
8 | 1000 | 1110 | 1011 | 1 0 0 0 | 1100
9 | 1001 | 1111 | 1100 | 1 1 1 1 | 1101
10 |  |  |  |  | 1111
11 |  |  |  |  | 1110
12 |  |  |  |  | 1010
13 |  |  |  |  | 1011
14 |  |  |  |  | 1001
15 |  |  |  |  | 1000
防错码
Gray Code：相邻两数只有一位发生变化。
属于可靠性编码，一种错误最小化的编码方式。
是一种变权码，每一位码没有固定的大小， 很难直接进行比较大小和算术运算。
贝尔实验室的Frank Gray在1940年代提出，1953年申请专利公开。
Notes: 循环码又称格雷码（ Grey Code ）。

## Slide 27: Error-Detecting Code 检错码
偶校验，当1的个数是偶数时，校验位置0，
当1的个数是奇数时，校验位置1，保证总的1数为偶数
奇校验，当1的个数是奇数时，校验位置0，否则置1；

## Slide 28: 美国信息交换标准代码 (ASCII码)
7bits表达128个字符
Notes: 34Control characters
94 graphic characters can be printed (52 letters, 10Decimal digits,32 special printable characters)

## Slide 29: ASCII Control Characters

## Slide 30: 二进制存储单元、寄存器
二进制单元：一个能保持两种稳定状态并能存储一个比特信息（0或1）的器件。
寄存器(register)：一组二进制单元，一个n位寄存器可以存储包含n个比特信息的离散值。 这些信息的含义是人为来定义的。
一个16位寄存器：1100 0011 1100 1001

## Slide 31: 寄存器的信息传输
对照ASCII表

## Slide 32: 二进制信息处理示例

## Slide 33: Contents
逻辑：事物之间的因果关系。
1.1 课程计划
1.2 控制复杂性的艺术
1.3 数字抽象
1.4 数制
1.5 逻辑门
1.6 数字抽象
1.7 CMOS晶体管*
1.8 功耗*
1.9 总结和展望

## Slide 34: 逻辑运算
当2个二进制数码表示不同的逻辑状态时， 可按照指定的某种因果关系进行推理运算。
1849年英国数学家George Boole提出逻辑运算的数学方法：布尔代数 / 逻辑代数 / 开关代数。
本课讨论逻辑代数在二值逻辑电路中的应用。
逻辑运算表示：逻辑变量及常量之间逻辑状态的 推理运算，而不是数量之间的运算。
二值逻辑中，每个变量的取值只有0和1， 只能表示两种不同的逻辑状态； 但可用多变量的组合表示多种逻辑状态。
Notes: 尽管有些逻辑代数运算的公式在形式上与普通代数运算的公式相似。

## Slide 35: 基本的逻辑运算
x的非等于z
x与y等于z
x或y等于z
每个变量不是0就是1

## Slide 36: Truth tables
AND Truth Table：有0出0
OR Truth Table：有1出1
NOT Truth Table

## Slide 37: Logic Gates
Notes: L=(A or B) and C

## Slide 38
Single-input:
  NOT gate, buffer
Two-input:
  AND, OR,
  XOR, NAND, NOR, XNOR
Logic Gates： Perform logic functions

## Slide 39
More Two-Input Logic Gates

## Slide 40
Multiple-Input Logic Gates

## Slide 41
Discrete voltages represent 1 and 0
For example:
  0 = ground (GND) or 0 volts
  1 = VDD or 5 volts
What about 4.99 volts? Is that a 0 or a 1?
What about 3.2 volts?
Different ranges for inputs and outputs to allow for noise
Logic Levels

## Slide 42
Anything that degrades the signal
  E.g., resistance, power supply noise, coupling to neighboring wires, etc.
Example: a gate (driver) outputs 5 V but, because of resistance in a long wire, receiver gets 4.5 V
What is Noise?

## Slide 43
NMH = VOH – VIH
NML = VIL – VOL
Noise Margins

## Slide 44
Ideal Buffer: Real Buffer:
NMH = NML = VDD/2
NMH , NML < VDD/2
DC Transfer Characteristics

## Slide 45
DC Transfer Characteristics

## Slide 46
In 1970’s and 1980’s, VDD = 5 V
VDD has dropped
  Avoid frying tiny transistors
  Save power
3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.5 V, 1.2 V, 1.0 V, …
Be careful connecting chips with different supply voltages
Chips operate because they contain magic smoke
Proof:
  if the magic smoke is let out, the chip stops working
VDD Scaling

## Slide 47: Logic Gate Notation

## Slide 48: Timing diagram 时序图

## Slide 49: 作业
P25
1.65，1.67